Egervár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 15./2004. (XII.1.) számú rendelete Egervár közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról

(Egységes szerkezetben a 2/2006.(II.10.), a  9/2006.(IX.10.) , 16/2007.(X.20.) és a 3/2008.(II.20.) számú rendeletekkel)

Egervár Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló- többször módosított - 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 8.§. (1) bekezdésében, illetve a 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6.§ (1) bekezdésben, továbbá az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 4.§-ban foglaltak alapján a mellékelt dokumentáció szerint az alábbi rendeletet alkotja.

Általános előírások

###### Az előírások hatálya

1.§

- A helyi építési szabályzat hatálya Egervár község közigazgatási területére terjed ki.

- 1 Hatályon kívül helyezve

- 1 Hatályon kívül helyezve

Az előírások alkalmazása

2.§

- Az előírásokat a szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni. Egervár Község Helyi Építési Szabályzatának melléklete:

Egervár beépítésre szánt területek szabályozási terve		M=1:  2000

Egervár mezőgazdasági- és erdő területeinek szabályozási terve	M=1: 10 000

- A település 1.§-ban meghatározott területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni - az OTÉK és az 1997. évi LXXVIII. törvény előírásai mellett - csak a szabályozási terv és jelen rendelet rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad.

- Hatályon kívül helyezve2

## A szabályozás elemei

3.§

- Kötelező szabályozási elemek:

  - Beépítésre szánt terület határvonala

  - Szabályozási vonal

  - Terület-felhasználás határvonala

  - Övezeti besorolás

  - Az övezeten belül megengedett legkisebb telekméret

  - A beépítés módja

  - A telek megengedett maximális beépítettségének mértéke

  - A megengedett legkisebb és legnagyobb építménymagasság

  - A beépíthetőség feltételéül szabott közművesítettség mértéke

  - Építési hely

  - A telken belül a zöldfelület legkisebb mértéke

  - 1Hatályon kívül helyezve

- Irányadó szabályozási elemek:

  - Telekhatár

  - Irányadó telekhatár

  - Megszüntető jel

  - A tető hajlásszöge

  - Hatályon kívül helyezve2

- 3A kötelező szabályozási elemek módosítása csak ezen rendelet módosításával hajtható végre.

- Az irányadó szabályozási elemek módosításáról a szabályozási terv módosítása nélkül a helyileg illetékes építési hatóság elvi építési engedély elbírálása során határoz a hatályos építési törvények és rendeletek, az érintett szakhatóságok állásfoglalása, valamint a HÉSZ egyéb rendelkezései alapján.

## Terület-felhasználás

4.§

- A település igazgatási területét építési szempontból

  - beépített és beépítésre szánt

  - beépítésre nem szánt területbe kell sorolni.

- A település igazgatási területe a beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege szerint az alábbi terület felhasználási kategóriákba tagolódik:

  - lakó:		kertvárosias, falusias

  - gazdasági: 	kereskedelmi szolgáltató

  - településközponti vegyes,

  - különleges: 	temető, sportpálya, várkastély és a barokk borospince területe, dögtér, honvédségi terület.

- beépítésre nem szánt területek

  - közlekedési- és közmű elhelyezési-,

  - zöld (közpark)-,

  - erdő-,

  - mezőgazdasági-,

  - vízgazdálkodási terület.

Beépítésre szánt területek

## Lakóterületek

## 5.§.

- A község falusias lakóterületein az OTÉK 14.§ szerinti építmények helyezhetők el. Egy építési telken maximum 2 lakás alakítható ki.

- Az övezetben alkalmazható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és a kialakítható építési telek minimális területe a Szabályozási Terven jelölt övezeti szabályozás keretében került megállapításra.

a)1 Kertvárosias besorolású területek szabályozási előírásai a következők:

| Övezet | beépítési mód | legnagyobb beépítettség % | max. építménymagasság | kialakítható telek minimális mérete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L ke-1 | oldalhatáron álló, kialakult | 30 % | 4,5 m | 650 m2 |
| L ke-2 | szabadon álló | 15 % | 6,5 m | 2000 m2 |

b) 1Falusias besorolású területek  szabályozási előírásai a következők:

| Övezet | beépítési mód | legnagyobb beépítettség % | max. építménymagasság | kialakítható telek minimális mérete |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lf -o | oldalhatáron álló | 30*% | 4,5 m | 900 m2 |
| Lf -sz | szabadon álló | 30*% | 4,5 m | 900 m2 |

* beépíthető terület méretének kiszámítása: (a meglévő telek mérete  M )

- M < 650 m²							nem építhető be

- 650 m² < M < 900 m²			  		  		 30%

- 900 m² < M <1800 m²	A beépíthetőség meghatározásánál a 900 m²-t meghaladó telekrész 10 %-a vehető számításba, azaz a beépíthető terület nagysága az alábbi képlettel számítható ki: 	{270 + (M-900) x 0,10}

- M> 1800 m²								  20 %

(3) 1A területen megengedett legkisebb zöldfelület:

  - Kertvárosias területen 50%

  - Falusias lakóterületen 40 %.

(4) 1Az építési hely meghatározása oldalhatáron álló beépítés esetén:

- A település lakótelkei jellemzően oldalhatáron álló beépítésűek. Az északi és a nyugati telekhatár építhető be.

- Az előkert mérete a meglévő utcasorhoz igazodjon, illetve nem lehet kisebb a szabályozási terven megadott méretnél.

  - Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 20m-t, nem kötelező az oldalhatárra építeni, de a szomszéd telek beépíthetőségét a 6 m oldalkert betartásával biztosítani kell.

  - Amennyiben a beépíthető oldalhatár szabályozási vonalra esik, 5 m előkertet kell kialakítani.

(5)  1 Az építési hely meghatározása szabadon álló beépítés esetén:

Az előkert mérete a meglévő utcasorhoz igazodjon, illetve nem lehet kisebb a szabályozási

terven megadott méretnél.

(6)  Az OTÉK 31.§ (4) bekezdésében meghatározott melléképítmények, lakóterületen a telek közterületi

határvonala felé eső 25 m mélységű területrészén nem helyezhetők el.

- Az övezet telkeit a közterületek felől legfeljebb 2 m magas átlátható kerítéssel, vagy 2 m magas tömör kerítéssel, illetve legfeljebb 2.5 m magasságú élő sövénnyel lehet bekeríteni.

- 2Az épületek csak magas tetővel létesíthetőek. Hatályon kívül helyezve4

- Hatályon kívül helyezve4

- 3Terepszint alatti építmény csak a telek beépíthető részén, az építési helyen belül helyezhető el.

- Amennyiben a telek beépítettsége az övezeti előírásokat meghaladja, akkor csak az 1997. évi LXXVIII törvény 22.§(2) bekezdése szerinti építési tevékenység folytatható.

- Hatályon kívül helyezve4

- Hatályon kívül helyezve4

- Hatályon kívül helyezve4

- 1Lakóterületen csak kisüzemi állattartásnak nem minősülő, állattartásra szolgáló épületek

helyezhetők el az állattartásról szóló önkormányzat rendelet figyelembe vételével.

## Telpülésközponti vegyes területre vonatkozó előírások

6.§

- A község településközponti vegyes területein az OTÉK 16.§ szerinti építmények helyezhetők el.

- 1Az övezetben alkalmazható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és a kialakítható építési telek minimális területe a Szabályozási Terven jelölt övezeti szabályozás keretében került megállapításra.

Vt besorolású  területek szabályozási előírásai a következők:

| Övezet | beépítési mód | legnagyobb beépítettség % | max. építménymagasság | min. telekméret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vt-1 | oldalhatáron álló | 30 % | 4,5 m | 700 m2 |
| Vt-2 | szabadon álló | 30 % | 6,5 m | 1500 m2 |
| Vt-3 | szabadon álló | 15 % | 6,5 m | 1ha |

- Hatályon kívül helyezve.2

- Hatályon kívül helyezve.2

- Településközponti vegyes területen csak a legalább részleges közművesítettséggel ellátott telek beépíthető.

- Állattartó épületek nem helyezhetők el kivéve a lovas turizmust szolgáló építményeket.

## Kereskedelmi szolgáltató gazdasági területekre vonatkozó előírások

7.§

- Kereskedelmi szolgáltató területen az OTÉK 19§-ában meghatározott rendeltetésű építmények helyezhetők el.

- Az övezetben alkalmazható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és a kialakítható építési telek minimális területe a Szabályozási Terven jelölt övezeti szabályozás keretében került megállapításra.

G ksz besorolású  területek szabályozási előírásai a következők:3

| Övezet | beépítési mód | legnagyobb beépítettség % | max. építménymagasság | kialakítható min. telekméret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G ksz | szabadon álló, kialakult | 50% | 4,5 m | 3000 m2 |

- 4Az épületeket a szabályozási terven jelölt építési sávban kell elhelyezni. Az oldakert  mérete

minimum 3 méter.

- Kereskedelmi szolgáltató területen csak a legalább részleges közművesítettséggel ellátott telek beépíthető.

## Az Ipari gazdasági területre vonatkozó előírások

8.§

- Ipari gazdasági területen az OTÉK 19§-ában meghatározott rendeltetésű építmények helyezhetők el. A területen max. közepes mértékben levegőterhelést okozó tevékenység engedélyezhető, melynek védőövezete 300-600 m között van.

- Az övezetben alkalmazható beépítési mód, beépítettség, maximális építménymagasság és a kialakítható építési telek minimális területe a Szabályozási Terven jelölt övezeti szabályozás keretében került megállapításra.

- G ip besorolású területek szabályozási előírásai a következők:1

| Övezet | Beépítési mód | legnagyobb beépítettség % | max. építménymagasság | min. telekméret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G ip | Szabadon álló | 30% | 6 m | 3000 m2 |

- 2Hatályon kívül helyezve

- 2Hatályon kívül helyezve

- 2Hatályon kívül helyezve

- Oldalkert mérete minimum 6 méter, míg hátsókertnek minimum 15 métert el kell hagyni.

- 2Hatályon kívül helyezve

- Az épületek csak magas tetővel létesíthetők. A tető hajlásszöge 15(-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet.

- Az ipari területeken csak olyan létesítmények alakíthatók ki, amelyek védőtávolságot nem igényelnek, illetve amelyek a szakhatósági előírások és a 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 2 sz. melléklete szerinti védőtávolságai az adott telephelyen belül biztosíthatók.

- Az építési hatóság az építési engedély megadását megtagadhatja, ha megállapítása szerint az üzem létesítése, fenntartása a településre káros.

- 2Hatályon kívül helyezve

- Ipari gazdasági területen csak a legalább részleges közművesítettséggel ellátott telek beépíthető.

- 2Hatályon kívül helyezve

- 3A területen maximum közepes mértékben levegőterhelést okozó tevékenység engedélyezhető, melynek védőövezete max. 600 m.

- 4 A 2037 hrsz-ú területen a földrészlet erdővel fedett részein építmény nem létesíthető, közművezeték, út nem alakítható ki.

- 4Ipari területen lakás, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények elhelyezésére szolgáló épületek nem helyezhetők el.

## Különleges területek

9.§

- Különleges területeken csak a terület rendeltetését szolgáló építményt szabad elhelyezni. A K-1, K-2, K-3, K-4, K-5 jelű területeken max. 5%-os beépítetttségig.

- K-1 jelű terület a temető területén csak a temetésekhez tartozó, illetve azt kiszolgáló épületek és létesítmények (kápolna, keresztút, halottasház, ravatalozó, sírépítmények, kripták, urnahelyek), valamint úthálózat, közművek, utcabútorok, képzőművészeti alkotások és növényzet helyezhető el.

  - A temető körül 30 m-es védőtávolságon belül élelmiszer előállító és kereskedelmi, vendéglátó létesítmény nem alakítható ki.

  - A temetők 30 m-es védőtávolságán belül, az építési engedélyezési eljárásba az egészségügyi szakhatóságot be kell vonni.

- K-2 jelű terület a külterületen található műemlékek környezete. Várkastély 073, 074 hrsz-ú, és a barokk borospince  003/2 hrsz.-ú területeit érinti.

  - Ez a terület a meglévő védett építmények védelmét és értékőrző hasznosítását szolgálja. E célból a területen elhelyezhető idegenforgalmi, szálláshely szolgáltató, oktatási célú építmény.

  - A beépítettség mértéke legfeljebb 20%.

  - A területen szabadon álló beépítési móddal lehet építeni.

  - A kialakult építménymagassághoz kell igazodni.

  - A területen újabb építési telek kialakítása nem engedélyezhető.

  - A telken belüli zöldfelület min. 50 %.

  - Új épület építése, a meglévő jelentős átépítésének feltétele a részleges közművesítettség. Amennyiben a szennyvízcsatorna az ingatlan előtt van, a rákötés kiépítése kötelező.

- K-3 Tervezett sportpálya területe 065/2,4,7,8,11,12,13, hrsz.

- Hatályon kívül helyezve1

- K-5 Dögtér 022 hrsz.

Beépítésre nem szánt területek

## Közlekedési terület

10.§

- A közlekedési területek (utcák, terek, gyalogutak) a város közterületein a gépjármű, kerékpár és gyalogos közlekedés és kapcsolódó létesítményei elhelyezésére szolgáló területek, melyeket a szabályozási terv tüntet fel.

- A közlekedési területeket és létesítményeket, azok szabályozási szélességeit és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

- Az utak szabályozási szélességgel meghatározott területsávjai mentén létesítményt elhelyezni csak a területsáv megtartásával szabad.

- A területsávon belül csak ideiglenes építmény (reklámtábla, újságárus pavilon, stb.) helyezhető el, építési engedély alapján, az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével.

- A (3) bekezdés szerinti területsávba eső meglévő épületeken végezhető mindennemű építési tevékenység - csak a területsáv kialakulásának várható idejét, az épületnek a területsávban elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - az illetékes közlekedési szakhatóság állásfoglalásának figyelembe vételével engedélyezhető.

- A közutak elhelyezésére az OTÉK-ban megállapított, illetve a (7) (8) (9) (10) (11) pontban meghatározott  szabályozási, építési szélességű területeket kell biztosítani

(7)1 Településeket összekötő fő és mellékútvonalak:

Köu-1-k 	74. sz főút külterületi szakasza	16-20 m		K.IV.A

Köu-1-b	74. sz főút belterületi szakasza 	16-22 m		B.IV.b.C Dénesfai utca 162/20,21,22 hrsz., József Attila utca 387/1,2,3 hrsz. Széchenyi utca 386/1,2,3 hrsz.

Köu-2-k	7427. sz mellékút Vár utca 40 hrsz. 2076 hrsz. 19-28 m 	K.V.C

Köu-2-b	7427. sz mellékút Vár utca 40 hrsz. 2076 hrsz. 19-28 m     B.V.c B

Köu-3-k	74107 sz. mellékút Temető utca		10-16 m	K.V.C

Köu-3-b Lakhegyi összekötő út 2005/19 hrsz, Temető utca 236 hrsz., 10-13m B.V.c. C

- 1Önkormányzati kiszolgáló út 	Köu-4 						B.VI.d C

  - József Attila utca 161 hrsz 	13-17 m

  - Gyöngyvirág u. 295 hrsz 	10m

  - 322/1 hrsz. út  			16m

  - 322/3 hrsz. út 			12-17 m

  - Dózsa Gy. u. 180/1		t8-12 m

  - Lakhegyi összekötő út 005/19 hrsz, Temető utca 236hrsz., 10-13m

  - Temető utca 191 hrsz.min. 6 m  a jelenlegei útszélesség bővítés szükséges a déli beépített szakaszon.

  - Rét utca 132 hrsz 8 m

  - Ady Endre u. 260 hrsz 12 m

  - Nádasdy utca 322/2 16 m

  - Béke utca 352 hrsz 15 m

  - Szabadság u. 374 hrsz. 14 m

  - Újonnan kijelölt utcák: B.VI.d C

Köu-5 15 m

Köu-6 14 m

Köu-7 12 m

Köu-8 10 m

Köu-9 24 m

(9)1 Kerékpár és gyalogos utak: minimum 4 m. B.X.

(10)  Egy telket feltáró magán és közutak: minimum 4 m.

(11) 1Külterületi mezőgazdasági út min 6 m K.VIII.C

  - A közlekedési területen közlekedési műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket,               növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozzák.

(13) A közutak területének belterületbe vonásával egyidejűleg a belterületbe vont útszakaszok közvilágítását is ki kell építeni.

(14)  Hatályon kívül helyezve2

(15)Az közutak melletti zöldsávban telepítendő ajánlott növényfajták:

a.)	A légvezetékek alatt is ültethető fafajok: gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’) gömbkőris (Fraxinus ornus ’Mecsek’)  pseudoacacia ’Umbraculifera’) madárberkenye (Sorbus aucuparia) díszalma (Malus purpurea)

b.)	A településre vezető utak mentén szélesebb koronájú, magasabb termetű fák is ültethetők, de csak a tájban honos fajtákból, pl.:kőris fajok (Fraxinus sp.) hársfajok (Tilia sp.) bükkfa (Fagus sylvatica) gyertyán (Carpinus betulus) tölgyfajok (Quercus sp.) erdei fenyő (Pinus sylvestris)

###### Közművek, közmű területek

11.§.

- Hatályon kívül helyezve2

- Nyomvonal jellegű közműlétesítmény elsősorban a közlekedési területen, közterületen, vagy a közművet üzemeltető szerv területén helyezhető el.

- Amennyiben ez nem oldható meg, a közművezetékek magánterületen, a tulajdonosok hozzájárulásával is elhelyezhetők, az egyéb hatályos jogszabályok figyelembevételével.

- Magánterületen vezetett közművezetékek közműkezelők általi megközelítését a tulajdonosnak biztosítani kell. A meglévő közműkiváltásra a kezelő nem kötelezhető.

- A közművezetékek védelme érdekében az előírt védőtávolságokat be kell tartani.( A HÉSZ 1.sz. melléklete)

- Hatályon kívül helyezve2

- Tilos a szennyvizet, szemetet felhagyott kutakba, a csapadékvíz-elvezető rendszerbe gyűjteni, illetve bevezetni.

- Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

- A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát biztosítani kell.

- A település csapadékvízét nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezetni.

- Közhasznú közműterületen (árkok, vízfolyások, vízmedrek, vízgazdálkodási területek) építményeket elhelyezni nem lehet. A területen csak a működés és fenntartás műtárgyai helyezhetők el.

- A vízpartok, patakok mentén egyoldali minimum 6 méter széles, árkok mentén egyoldali minimum 4 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban semmiféle tevékenység nem folytatható, növényzet nem telepíthető.

- Az ivóvíz és ásványgyógyvíz kezelő műtárgyak és szállító vezetékek védőterületeit és védősávjait biztosítani kell. {123/197. (VII.18.) Korm. rendelet 4 sz. melléklet}

- A tervezett közművezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közmű üzemeltetőkkel.

- A közlekedési területen meglévő fákat, fasorokat óvni kell. A közműfejlesztések során az elkerülhetetlenül kivágott fát pótolni kell.

- A közművek műtárgyait a szakhatósági előírásoknak megfelelően kell elhelyezni.

- Az utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani kell a közcélú távközlő eszközök elhelyezésének lehetőségét.

- A távközlési kábeleket érintő bárminemű munka csak a távközlési szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés után, a szolgáltató szakfelügyelete jelenlétében folyhat.

## Zöldterületek és zöldfelületi létesítmények

12.§

- A zöldterületi rendeltetésű területeket a szabályozási terv tünteti fel.

- A tervezett zöldfelületi rendszer kialakítására a terület biztosítandó, más célra fel nem használható. A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

- A zöldterületen víz- és zöldfelületek, gyalogutak, játék, sport, pihenés célját szolgáló területek, közművek, a szabadidő eltöltéséhez szükséges létesítmények helyezhetők el.

- A zöldterületen építmények legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el, a kertészeti terv alapján kialakított növénytelepítéssel egy időben, vagy utána.

- A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat pótolni kell. A meglévő fák építés közbeni védelméről gondoskodni kell.

- Közpark kialakítása előtt a területre vonatkozó kertészeti tervet kell készíteni, és építéshatósági eljárás keretében engedélyeztetni kell.

- Az építési engedélyekhez benyújtott helyszínrajz a zöldfelület kialakításának tervét is tartalmazza. Az építési telken belül a Szabályozási Terven is feltüntetett zöldfelületi sávot más célra felhasználni nem szabad. A házkerti használat is zöldfelületnek  megfelelő művelésnek számít. Hatályon kívül helyezve1

- Hatályon kívül helyezve2

- Négy gépjárműnél nagyobb befogadó képesség esetén a parkolót fásítással kell kialakítani.

## Erdőterület

13.§.

- Az erdőterületeket az Egervár Mezőgazdasági- és Erdő Területeinek Szabályozási Terve tünteti fel. Az erdő használatának kereteit az Erdőről és az erdő védelméről szóló 1996.LIV. törvény szabályozza.

- Egervár közigazgatási területén az erdők elődleges rendeltetés szerint:

  - védelmi (EV),

  - szociális-turisztikai (E e)

  - gazdasági(Eg) rendeltetésű.

- 1Hatályon kívül helyezve

- Az erdőterületeken építési tevékenység folytatni az OTÉK 28.§-a szerint lehet.

- 1Hatályon kívül helyezve

- A táj gazdagítására javasolt fasorok, facsoportok telepítése erdészeti szakszemélyzet irányítása és tervei alapján történhet. 1996. évi LIV törvény 35§ (4) szerint az erdőtelepítési-kivitelezési tervet az erdészeti hatóság - az érintett hatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása alapján - hagyja jóvá.

## Mezőgazdasági terület

14.§

- A mezőgazdasági területeket az Egervár Mezőgazdasági- és Erdő Területeinek Szabályozási Terve tünteti fel.

- 2Egervár közigazgatási területén a mezőgazdasági területek:

  - általános, Má-1, Má-2

  - kertes mezőgazdasági terület lehet M-k.

- 2Má-1 általános mezőgazdasági területeken nem helyezhető el építmény. Az építési korlátozás alá eső telkek birtoktest részét képezhetik és a korlátozással nem érintett általános mezőgazdasági területen kialakított birtokközpont építési lehetőségét növelhetik.

- 2Má-2 általános mezőgazdasági rendeltetésű területen az OTÉK 29.§-a szerint lehet építési tevékenységet végezni a 3000 m²-t meghaladó földterületen.

- 2Má-2 általános mezőgazdasági területen jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység csak a beépítésre szánt területek és a kertes mezőgazdasági területek határától mért 500 m védőtávolságon kívül engedélyezhetők.

- 1Hatályon kívül helyezve

- Általános mezőgazdasági terület erdő művelési ág váltása a szabályozási terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása nélkül lehetséges. Az erdő telepítése erdészeti szakszemélyzet irányítása és tervei alapján történhet. 1996. évi LIV törvény 35§ (4) szerint az erdőtelepítési-kivitelezési tervet az illetékes Erdészeti Szolgálat  hagyja jóvá.

- A mezőgazdasági területek művelés alóli kivonásánál és a területek beépítésénél a szomszédos mezőgazdasági területek megközelítését továbbra is biztosítani kell.

- Kertes mezőgazdasági területen az OTÉK 29.§-a szerint lehet építési tevékenységet végezni az alábbi előírások figyelembe vételével:

  - A területen lakóépület csak a részleges közművesítettséggel ellátott területen építhető, ha szilárd útburkolat biztosítja a terület megközelíthetőségét.

  - Hatályon kívül helyezve1

  - Az épület építménymagassága max. 3,5 m.

  - Egy telken több épület is elhelyezhető az OTÉK 29.§ szerint engedélyezett mértékig Hatályon kívül helyezve2

- Mezőgazdasági területen korlátozás nélkül kialakítható birtok központ az OTÉK módosításáról szóló 36/2002. (III..7.) Korm. rendelet szerint megszabott feltételek és a HÉSZ. előírásainak betartása mellett. Birtokközpont kialakításához előzetesen elvi építési engedélyt kell kérni.

- Hatályon kívül helyezve3

## Vízgazdálkodási terület

15.§

- A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:

  - a folyóvizek medre és partja,

  - állóvizek medre és partja

  - a közcélú nyílt csatornák medre és partja,

  - a vízbeszerzési területek (védett vízbázis) és védőterületeik (hidrogeológiai védőterület),

- A területen - ha külön jogszabály nem rendelkezik - csak a vízkár-elhárítás, vízi sport és sporthorgászat célját szolgálóépítmények helyezhetők el.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok valamint az ivóvízellátást szolgáló létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően, az érintett területeken az engedélyezéseket vízügyi hatóság előírásai szerint kell lefolytatni {jelenleg a 123/1997. VII.18. Korm. rendelet szerint.}

## Környezetvédelem

Általános követelmények

16.§

- A beruházások nem okozhatnak olyan hatásokat, melyek a környező területek tervezett használati módját lehetetlenné teszik. [Jelenleg: a követelményeket a környezetvédelem általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény tartalmazza.]

- Újabb területek belterületbe vonása, a termőföldön történő beruházások a környező területeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a meglévő talajvédelmi létesítmények működőképességét. A beruházások megvalósítása és üzemeltetése során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: 1994. évi LV. törvény 70.§-a szerint.]

- A beruházások megvalósítása, meglévő tevékenységek folytatása, rendeltetési mód változtatás(-ok), valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység csak a környezetvédelmi kölcsönhatások ellenőrzése, a környezetvédelmi előírások és határértékek betartása alapján történhet, a szakhatóságok előírása szerint. [Jelenleg: a környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet, vagy a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.]

- Lf, Lke, Vt övezeti területeken az alábbi, “telepengedély”-hez kötött tevékenységekhez kapcsolódó létesítmények nem alakíthatók ki (a hatályos TEÁOR kódszámai csoportosítása szerint):	 vegyi anyag készítő és előállító [24.1, 24.2], építési betontermékgyártás [26.61], előkevert beton gyártása [26.63], habarcsgyártás [26.64], egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása [26.66], kőmegmunkálás [26.70], csiszoló termék gyártása [26.81], vas, acél, vasötvözet-alapanyag gyártása [27.10], öntött cső gyártása [27.21], acélcső gyártás [27.22], hidegen húzott vas, acéltermék gyártása [27.31], alumíniumgyártás [27.42], ólom, cink, ón gyártása [27.43], rézgyártás [27.44], fémszerkezet gyártás (fémszerkezet lakatos) [28.11], fémtartály gyártása [28.21], fémalakítás, porkohászat [28.40], fémfelület kezelés (pl. galvanizáló, ónozó, ólmozó, mártó) [28.51], gépgyártás [29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.51, 29.52, 29.53, 29.54, 29.55, 29.56], autófényező, karosszérialakatos, autóbontó [50.20.], műanyagfeldolgozás, műanyagdarálás, -darabolás [25.24], építőanyag-kereskedés [51.53, 52.46]. 	A jelenleg a meglévő területen üzemelő és a fenti kizáró listán szereplő tevékenységek esetén üzemelés-technológiai terv készítése, majd az érintett szakhatóságok értékelése alapján dönthető el a feltételekhez kötött telepengedélyek kiadása.

- Az újonnan kijelölt építési övezetek területei beépítésének előfeltétele a közművesítés, különös tekintettel a szennyvízcsatorna- és csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítésére, illetve a meglévő övezetek területein a közművek megvalósítására szakszerű közműpótló (zárt gyűjtő) betervezése és kivitelezése kötelező. [Jelenleg: A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról szóló 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet rendelkezik a kockázatos anyagok elhelyezéséről, továbbá azok felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetésének engedélyezésről.]

- A csapadékvíz elvezetéséről vagy a szennyezetlen vizek elszikkasztásáról minden telek tulajdonosának, használójának gondoskodnia kell. A vízfolyásba csak az első fokon eljáró vízügyi hatóság hozzájárulásával és feltételeinek betartásával szabad csapadékvizet bevezetni. [Jelenleg: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet szerint kell eljárni.]

- A parti sávok, vízjárta területek, valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról szóló vízügyi követelményeket be kell tartani, valamint az előírásoknak megfelelő védősáv fennmaradását biztosítani kell. [Jelenleg: A vízügyi követelményeket a 46/1999. (III.18.) Kormányrendelet tartalmazza.]

- A vizek és közcélú vizilétesítmények fenntartása esetén a jogszabályi előírásokat érvényesíteni kell. [Jelenleg: A követelményeket a 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet tartalmazza.]

- Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. [Jelenleg: A levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 5.§-a szerint.]

- Új jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén az engedélyezési eljárás során védelmi övezetet kell meghatározni. [Jelenleg: A levegővédelmi övezet meghatározását a 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet 6.§-a és 2. sz. melléklete szerint kell elvégezni.]

- A település fejlesztése során előnyben kell részesíteni a hulladékszegény technológiák alkalmazását és a kevésbé vízigényes tevékenységeket. [Jelenleg: A hulladék-gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény elvárásai figyelembe vételével.]

## Környezetterhelési határértékek

17.§

- Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél teljesíteni kell a környezeti levegőtisztasági követelményeket és a levegőtisztaság-védelmi előírásokat, valamint határértékeket. [Jelenleg: Az új létesítmény kialakításánál, a meglévő, illetve új technológiák üzemeltetésénél a levegő védelmével kapcsolatosan kiadott 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet és a végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok szabályait kell alkalmazni. A légszennyezettségi határértékeket, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2004. (IV.7.) KvVM-ESZCSM-FVM együttes rendelettel módosított 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. Az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról a 10/2001. (IV.19.) KöM, a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet rendelkezik.]

- Élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket be kell tartani. [Jelenleg: Az élővízbe bocsátott szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó határértékeket a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól szóló 203/2001. (X.26.) Korm. rendelet alapján a használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól szóló 9/2002. (III.22.) KöM-KöViM együttes rendelet határozza meg.]

- A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék esetén a szennyezőanyag-tartalomra vonatkozó küszöbértékeket a csatornabírságról szóló 204/2001. (X.26.) Korm. rendelet tartalmazza.]

- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. [Jelenleg: A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékeket a 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet tartalmazza.]

- Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthető, illetve üzemeltethető, hogy zajkibocsátása nem haladhatja meg az előírt zajterhelési határértéket a zajtól védendő területeken. [Jelenleg: Zajt kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység létesíthetésének, illetve üzemeltetésének zajkibocsátási, zajterhelési határértékeit, a zajtól védendő területeken a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza, mely a kibocsátási határérték megállapításának az alapja.]

- Meglévő közlekedési útvonalak melletti, új telekalakítású és tervezésű, vagy megváltozott övezeti besorolású területeken, megfelelő beépítési távolság meghatározásával, az épületek védett homlokzatainak megfelelő tájolással, illetve műszaki intézkedésekkel kell biztosítani az előírt zajterhelési határértékek teljesülését. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.]

- Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását eredményező felújítás, korszerűsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket érvényesíteni kell. Ennek érdekében a hosszú távra tervezett forgalom figyelembe vételével zajcsökkentő létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén előírni. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.]

- Épületek zajtól védendő helyiségeiben az épület rendeltetésszerű használatát biztosító különböző technikai berendezésektől és az épületen belől vagy azzal szomszédos épületben folytatott tevékenységből eredő együttes zaj nem haladhatja meg az előírt határértékeket. [Jelenleg: Az érvényesítendő zajterhelési határértékeket a 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.]

## Speciális eljárási szabályok

18.§.

- Az egyes tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszűntetésére irányuló, az elérhető legjobb technológián alapuló intézkedéseket az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során állapítja meg a környezetvédelmi hatóság. [Jelenleg: az egységes környezethasználati engedélyezési eljárások részletes szabályait a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet tartalmazza.]

- A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek”-re környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni a vonatkozó jogszabályok szerint, és környezetvédelmi engedélyezési eljárást kell lefolytatni. [Jelenleg: A “környezetre jelentős hatást gyakorló tevékenységek” körét a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet határozza meg. A környezeti hatásvizsgálat készítésének és a környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatásának szabályait az 1995. évi LIII. törvény, illetve a 20/2001. (II.14.) Kormányrendelet tartalmazza.]

- 1Egervár a felszín alatti vizek minőségi védelmét szolgáló besorolás szerint “B” érzékeny felszín alatti vízminőségi területen helyezkedik el. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a kockázatos anyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történő közvetlen és közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizi létesítmények védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően kell a vízügyi hatóság előírásai szerint az engedélyezéseket lefolytatni. [Jelenleg: a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint].

- Erdőterületeket érintő beruházások során az erdő védelméről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az 1996. évi LIV. törvény és a 29/1997. (IV.30.) FM rendelet szerint.]

- A telephelyengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységek engedélyezése a környezeti kölcsönhatások ellenőrzése alapján történhet a szakhatóságok előírásai szerint. [Jelenleg: a “telepengedély” alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységeket a 80/1999. (VI.11.) Korm. rendelet határozza meg.]

- Az üzletek és kereskedelmi egységek, vendéglátó üzletek a lakosság jogos érdekeit, nyugalmát sértő tevékenysége, működése esetén (pl. zavaró, határértéket meghaladó zajterhelés) a jegyző korlátozó intézkedéseket érvényesít. [Jelenleg: az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló többször módosított 4/1997. (I.22.) Kormányrendelet 17.§ (4) bekezdése és 18.§-a.]

- Beruházások megvalósítása során a termőföldről szóló jogszabályban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. [Jelenleg: az 1994. évi LV. törvény 70.§-ának előírásai szerint.]

- A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésének megelőzése, csökkentése érdekében érvényesíteni kell az előírásokat és a “jó mezőgazdasági gyakorlat” szabályait. [Jelenleg: a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet és az 1. sz. melléklete szerint.]

- Egervár településen az állattartásra vonatkozó önkormányzati rendelet szerinti volumenben és az építmények közötti legkisebb távolságok megtartásával építhetők állattartó létesítmények.

- A hulladékok elhelyezéséről - különös tekintettel a termelési és veszélyes hulladékokra - gondoskodni kell. Veszélyes hulladékok keletkezésével járó tevékenységek engedélyezése során a kérelmezőnek nyilatkoznia kell a hulladékok megfelelő elhelyezéséről, ártalmatlanításáról. [Jelenleg: a hulladékok elhelyezésével, ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységek végzése során a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény és a 98/2001. (VI.15.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni és betartani, illetve a hulladékgazdálkodási törvény végrehajtására hatályba kerülő jogszabályokat. A hulladékok jegyzékét a 10/2002. (III.26.) KöM rendelettel módosított 16/2001. (VII.18.) KöM rendelet tartalmazza.]

- Gondoskodni kell a településen keletkező kommunális szennyvíz, szennyvíziszap elhelyezéséről. Kommunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék termőföldön történő elhelyezése a talajvédelmi hatóságok engedélyével lehetséges. [Jelenleg: az 1994. évi LV. törvény 66.§-a előírásai, illetve a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII.29.) KvVM rendelet szerint.]

Kulturális örökségvédelem és az építészeti örökség helyi értékvédelme

19.§.

- A műemlék épületen és telkén bármilyen beavatkozás, felújítás, bővítés, esetleg épület, építmény elhelyezése esetén az engedélyező hatóság a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Regionális Irodája. Műemléki környezetben új épület elhelyezése, bővítése, felújítása, továbbá a műemlék megjelenését befolyásoló beavatkozások, (pl.:reklámhordozók, információs táblák elhelyezése) és közterület alakítása esetén a kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. Műemléki védettség alatt áll:

  - Római Katolikus Templom (gótikus)	Cím: József Attila utca 1. 49 hrsz. 	Műemléki törzsszám: 6433

  - Borospince 	(késő barokk)		Cím:Temetői 03/2 hrsz .		Műemléki törzsszám: 9573

  - Várkastély	(reneszánsz)		Cím: Vár út 073 hrsz.		Műemléki törzsszám: 6434

  - Várkastély környezete		Cím: Vár út 073 hrsz.		Műemléki törzsszám: 6671

- 2001. évi LXIV. törvény 40.§ alapján, az (1) pontban felsorolt védett épületek műemléki környezetében építés hatósági engedély kiadása csak az Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalása alapján történhet. Műemléki környezeti besorolás az alábbi helyrajzi számú telkeket érinti:

  - 34/6, 47/1, 48/1-2-3, 50/6-7,  293/1- 2, 294/1- 2, 297, 298, 299, 300, 302/1- 2; 				40, 295, 386/1.-2,-3, 387/1,-2,-3.hrsz-ú utak érintett szakaszai

  - 03/1, 03/4

  - 074, 042/8, 068/6,

- Régészeti lelőhelyek területén 30 cm mélységet meghaladó, talajbolygatással járó vagy végleges eltakarást eredményező tevékenységet csak a kulturális örökség védelméről szóló 2001. LXIV.tv. 22.§-a szerint lehet elvégezni. Ilyen esetekben a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatóságként jár el. Régészeti érdekű területek:

  - Kápolna dűlő 0115/13-14. hrsz.

  - Déneslak 090/17-23; 127-157/2. hrsz

  - Déneslak Nyíres 1700/44-46 hrsz.

  - Cseteházi-dűlő 087/5-8 hrsz

  - Vár 073, 074, 076, 082, 083 hrsz.

  - Volt ferences rendház helye 48/1, 49, 50/6 hrsz

  - Sárvíz-csatorna melletti 071/1 hrsz

  - Templom-domb 48/1, 49, 50/6 hrsz

  - Hegyaljai-dűlő 011/3,-5,-10, 23,- 27,-28,-32,-33,-34; 343-374 hrsz

  - Kodány malom 056/2 hrsz

  - Halcsont-major(Fancsika) 038 hrsz.

- Amennyiben a felsorolt területeken kívül kerülnek elő régészeti emlékek, a leleteket veszélyeztető tevékenységet azonnal abba kell hagyni és jelenteni kell a területileg illetékes múzeumnak. (Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg. Batthány Lajos u. 2.)

- A helyi építészeti értékek védelméről, fenntartásáról külön önkormányzati rendelet határoz. [ 2./1991.(III.15.) sz rendelet az építészeti és helyi értékek védelméről]

Az építményeket és területeket érintő építési tevékenység engedélyezése esetén a jegyző szakhatósági jogkörben vesz részt a védelmi célok megvalósítása érdekében. Az egyedi helyi értékvédelemmel védett építmények és épületek az alábbiak. (Ezeket az objektumokat állagmegóvó felújítással, restaurálással kell karban tartani, sem elbontásuk, sem átépítésük nem megengedett.)

  - Hegyi kápolna 1280 hrsz. területen.

  - Temetői kőkeresztek 184, 237  hrsz. területeken.

  - Dénesfai Általános Iskola 208 hrsz.

  - A közigazgatási terület valamennyi út menti feszülete.

Természetvédelmi területek

20.§.

- 1Természetvédelem alatt áll Egervár közigazgatási területén a természetvédelméről szóló 1996 évi LIII. trv. 23.§ (2) bekezdése alapján védett lápok jegyzékében szereplő területek. A természetvédelmi terület Földhivatali bejegyzése megtörtént.

- A helyi jelentőségű természeti értékek védelméről külön önkormányzati rendelet határoz, mely tartalmazza a kezelési tervet. A területeken végzett építési tevékenység engedélyezése esetén a jegyző szakhatósági jogkörben vesz részt a természet védelme érdekében. Helyi jelentőségű természeti értékek a következők:

  - Pincedomb 003/2,3,4 hrsz

  - Hatályon kívül helyezve2

  - A Vár úti gesztenyefák 076 hrsz,

  - Hatályon kívül helyezve2

### Tűzvédelem

21.§

- A tűzvédelmi előírásokat a mindenkor érvényben lévő, vonatkozó jogszabályok, kötelezően alkalmazandó szabványok, tűzvédelmi előírások figyelembevételével az illetékes tűzvédelmi szakhatóság állapítja meg.

- A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

- Hatályon kívül helyezve.1

- Hatályon kívül helyezve.1

- Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el a 6,0 métert.

- A területen a tűzi-vizet vezetékes hálózatról az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapok alkalmazásával kell biztosítani.

- A területen tűzjelzésre alkalmas, mindenki számára hozzáférhető nyilvános telefonfülkét kell, létesíteni illetve üzemben tartani.

- A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

Egyéb rendelkezések - A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények

Helyi közút céljára történő lejegyzés

22.§

Hatályon kívül helyezve2

## Elővásárlási jog

23.§

Hatályon kívül helyezve2

## A telekalakítás és építés engedélyezése

24.§.

- 3A település területén a telekalakítás és az építés csak akkor engedélyezhető, ha az a  fejlesztési célkitűzéssel összhangban van, annak megvalósítását nem akadályozza, nem nehezíti, és nem teszi költségesebbé.

- Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva, a Szabályozási terv és a HÉSZ szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat kötelező szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

- 1Az utak és közművek létesítésének költségei a telekkialakítás miatt szükséges mértékig a telekalakítás kezdeményezőjét terheli.

- Ha a község állattartási rendelete és a Helyi Építési Szabályzat övezeti előírásai között eltérés van, a szigorúbb szabályozást kell alkalmazni.

- A beépítésre szánt területek átmeneti hasznosítása csak mezőgazdasági illetve zöldövezeti funkciójú lehet.

- A vízbázis védelmére előzetesen lehatárolt területen az engedélyezési eljárásba a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot szakhatóságként minden esetben be kell vonni

- Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos engedélyezési eljárások közül a Geológiai Szolgálat szakhatósági közreműködését kell igényelni az alábbi esetekben:

  - a négy beépített szintnél magasabb, vagy 7 méternél nagyobb fesztávú tartószerkezeteket tartalmazó, előre gyártott vagy vázas tartószerkezetű épületeknél,

  - a meredek, csúszásveszélyesnek ismert területek beépítésekor,

  - az 5 m-nél nagyobb szabad magasságú földet megtámasztó építményeknél,

  - a 3 m-nél nagyobb földvastagságot érintő tereprendezéssel járó építkezések esetén (feltöltés, bevágás)

  - és a felsoroltakon túlmenően azon esetekben, amikor a lakosság, a tervező vagy az önkormányzat kedvezőtlen, az altalajjal összefüggő jelenségeket észlel.

- A településen átvezető 74. sz. főút külterületi szakaszai mellett és a tervezett K-i elkerülő út nyomvonala mellett 100-100 m, egyéb országos közút mellett 50-50 m védőtávolságban elhelyezett építmények engedélyezési eljárásába szakhatóságként be kell vonni a Zala Megyei Állami Közútkezelő Kht.-t és a Közlekedési Felügyeletet.

- Felvonulási épület építési engedély alapján kizárólag az építkezés időtartamára létesíthető és a használatbavétel időpontjáig, de maximum 3 évig tartható fenn.

- Törmeléket lerakni csak az illetékes hatóság által kijelölt területen szabad.

- A tervezett földmunkák során a felső humuszos réteget külön kell letermelni, deponálni és azt csak helyben parkosítás céljára lehet felhasználni.

- 2A szükséges parkoló területet lakóépület esetén telken belül kell biztosítani. Egyéb esetben a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a parkolóalap képzéséről és felhasználásáról szóló önkormányzati rendelet szabályozása szerint is kialakítható a szükséges számú parkoló a gépjármű elhelyezésére.

- 2A beépítésre szánt területen építési engedély legalább részleges közművesítettség (közműves ivóvíz, közműves szennyvíz, villamos energia, nyílt vagy zárt csapadékvíz elvezetés) esetén adható. A használatbavételi engedély feltétele a meglévő gerincvezetékre való rákötés.

###### Záró rendelkezések

25.§

- Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

- A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.

- Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestületének az összevont rendezési, szabályozási tervről szóló, 9/1993.(VII.15.)  számú valamint az azt módosító 4/1994.(VI.1.), 8/1995.(VI.1.), 9/1995.(VII.1.), 4/1997./IV.1.),  1/1999.(I.28.) , 7/1999.(IX.1.), 9/1999.(XI.1.) 6/2000.(III.20.), 16/2000.(IX.15.) , 6/2001.(IV.30.), 8/2002.(VIII.15.), 5/2003.(V.1.), 8/2003.(VII.1.) számú rendeletei.

Egervár, 2008. február 15.

Németh József                                                       Dr.Ürmösiné Kőmíves Eleonóra

Polgármester                                                                             körjegyző

Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2004.(XII.1.)számú rendelethez

A 2/2006.(II.10.) számú rendelet záró rendelkezése:  Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

## Kihirdetve: 2006. február 10-én.

16/2007.(X.20.)számú rendelet: Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg a rendelet 22. §-a, valamint 23. §-a hatályát veszti. Kihirdetve: 2007.október 20-án.

3/2008.(II.20.)számú rendelet:  Ezen rendelet 2008.március 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

A rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv helyébe ezen rendelet mellékletét képező Szabályozási Terv lép.

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a rendelet 2.§-ának (3) bekezdése, 3.§.(2) bekezdésének e) pontja, 5.§.(8) bekezdésének első mondata utáni szövegrész, (9), (12), ,(13), (14) bekezdése, 6.§.(3) és (4) bekezdése, 9.§.(5) bekezdése, 12.§.(7) bekezdésének utolsó mondata, (8) bekezdése, 14.§-ának (9) bekezdés b) pontja, d) pontjának utolsó mondata,  20.§.(2) bekezdésének b), d) pontja hatályát veszti.

## Közműlétesítmények védőtávolságai								  1.sz.melléklet

- Nyomvonalas létesítmények esetén a védőtávolság a tengelyvonaltól mindkét irányban érvényes.

- Villamos távvezetéknél

- 220 kV-os villamos légvezeték 	2×18 méter

- 120 kV-os villamos légvezeték 	2×13 méter

- 20 kV-os villamos légvezeték

- külterületen 			2×5 méter

- belterületen 			2×2,5 méter.

- 20 kV-os villamos földkábel 	2×1,5 méter.

- Villamos berendezés esetén 	10×10 méter.

- Villanyoszlop, légvezeték oszloptól dőléstávolságán belül A, B tűzveszélyességi osztályba sorolt építmény nem helyezhető el.

- 20/0,4 kV-os transzformátor állomásnál 10 t darus gépkocsi megközelítési lehetősége szükséges.

- Gázvezetékek védőtávolságai

a.)	6 bar-os földgázvezeték			2×5 méter

b.)	3 bar-os földgázvezeték			2×4 méter

c.)	MOL 40 bar nagynyomású gázvezeték	2x30 méter

- Háztartási tüzelőolaj tartály, kimérő hely R=8 méter kör, illetve tartálykocsi megközelítést igényel.

- Távbeszélő hálózatok 				2x2 méter.

Az ivóvíz és ásvány-gyógyvíz kezelő, tározó műtárgyak és szállító vezetékek védőterületei és védősávjai

| Műtárgyak | Védőterületek méretezése |
| --- | --- |
| Zárt vagy épületben lévő vízkezelő vagy tároló | A védőterület sugara a műtárgy vagy építmény külső szélétől számított 10 m. 5 m-nél magasabb földfeltöltés esetén a rézsü talpától mért 5 m. |
| Szabadban, nyílt vízfelszínnel történő víz-kezelés vagy tárolás | 50 m (különleges esetekben max. 100 m). |
| Víztechnológiai célra történő levegőbeszívás helye (légszűrés nélküli esetben) | A védőterület szélétől legalább 20 m-re, a terepszint felett legalább 3 m-re. |
| Víztornyok (magastéri tárolók) zártrendszerű átemelők és nyomásfokozók | Védőterületek nem, csak a vezetékek védősávjának kijelölése szükséges. |
| Földbe fektetett vízvezeték | A védősáv határa a vezeték felett a föld felszínéig, alatta 1 m mélységig, kétoldalt 2-2 m távolságig terjed. |
| Párhuzamosan haladó vízvezetékek és szennyvízcsatornák ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső, vagy ha mélyebben fekszik, de a vízvezeték talajvízben, vagy annak közelében van | A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 1-1 m; 2 m-nél kisebb tengelytávolságú két vezeték esetében megfelelő állékonyságú szennyvízcsatorna alkalmazásával. |
| Műtárgyak | Védőterületek méretezése |
| ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a vízcső száraz talajban van | A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban mért 0,5-0,5 m. |
| nyomás alatti szennyvízcsatornacső esetében | A védősáv szélessége a vízcső mindkét oldalán vízszintes irányban 2-2 m. |
| Szennyvízcsatorna és vízvezetékcső kereszteződése ha a szennyvízcsatorna magasabban fekszik, mint a vízcső | A szennyvízcsatorna elhelyezése a keresztezési ponttól számított 2-2 m hosszúságú vízzáró védő-csőben vagy fedett vasbeton vályúban a közúti terhelés mértékének megfelelő állékonysággal. |
| ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5 m-nél kisebb | A vízcső megépítése a kereszteződési ponttól mind-két irányban mért 2-2 m, összesen tehát 4 m hosszúságon belül csőkötés nélkül, a szennyvíz-csatorna építése a keresztezési ponttól mindkét irányban mért 1-1 m, összesen tehát 2 m hosszban, legalább 10 cm vastag beton burkolattal. |
| ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van | ha a szennyvízcsatorna mélyebben fekszik, mint a vízcső és a két vezeték közötti szintkülönbség 0,5-1 m között van |

# Footnotes

1 Hatályon kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8. §-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

1 Hatályon kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.10.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

3 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 1.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

1Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 2.§-a. Hatályos 2008.fmárcius 1-től.

1 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 2.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

2  Módosította a 9/2006. (IX.10.) számú rendelet 1. §-a. Hatályos 2006.szeptember 10-től.

3 Módosította a 2/2006. (II.10.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos 2006.február 10-től.

4 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

1 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 3.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

3 A mondatot módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 4.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

4 Módosította a 2/2006. (II.10.) számú rendelet 3. §-a. Hatályos 2006.február 10-től

1 A mondatot módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 5.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

2 Hatályon kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

3 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 5.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

4 Kiegészítette a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 5.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

1 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

1 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 6.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

1 Módosította a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 6.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.

2 Hatályos kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

1 A mondatot hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

1 Hatályos kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

2 Módosította a 2/2006. (II.10.) számú rendelet 4. §-a. Hatályos 2006.február 10-től

1 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

2 A mondatot hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

3 Hatályos kívül helyezte a 2/2006.(II.10.) számú rendelet 8.§-a. Hatálytalan 2006.február 10-től.

1 Módosította a 2/2006.(II.10.)számú rendelet 5.§-a. Hatályos 2006.február 10.

1 Módosította a 2/2006.(II.10.)számú rendelet 6.§-a. Hatályos 2006.február 10.

2 Hatályon kívül helyezte a 3/2008.(II.20.) számú rendelet  8.§-a. Hatálytalan 2008.március 1-től.

1 Hatályon kívül helyezte a 2/2006.(II.10.)számú rendelet 7.§-a. Hatálytalan 2006.február 10.

2 Hatályon kívül helyezte a 16/2007.(X.20.)számú rendelet 2.§-a. Hatálytalan 2007.október 20-tól.

3 Módosította a 2/2006.(II.10.)számú rendelet 7.§-a. Hatályos 2006.február 10.

1Módosította a 2/2006.(II.10.)számú rendelet 7.§-a. Hatályos 2006.február 10.

2 Kiegészítette a 3/2008.(II.20.)számú rendelet 7.§-a. Hatályos 2008.március 1-től.